## Slide 1: 《广东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整实施意见 》解读
广东省水利水电工程造价定额站
幸新龙 020-38356645
2016年08月12日

## Slide 2
2016年7月13日印发
广东省水利厅
粤水建管〔2016〕40号文件
广东省水利厅关于印发《广东省水利水电工程营业税改征增值税后计价依据调整实施意见》的通知

## Slide 3: 一、适用范围
广东省行政区域内
执行广东省水利厅颁发的《关于发布我省水利水电工程系列定额与相应编制规定的通知》（粤水基【2006】2号）
粤水建管〔2009〕462号

## Slide 4: 一、适用范围
粤水建管〔2013〕88号
2013年我省发布的《补充定额》等
投资估算、设计概算
其他阶段可参照执行

## Slide 5: 二、调整依据
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016] 36号）
《营业税改征增值税试点方案》（财税[2011] 110号）
《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014] 57号）等
《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016] 4号）

## Slide 6: 二、调整依据
水利部《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总【2016】132号）
广东省现行水利水电工程计价依据
其他有关文件、资料

## Slide 7: 三、营改增后的计价原则
水利水电建筑安装工程费用按“价税分离”的原则计算。
建筑及安装工程单价的税前组成及计算公式不变
税前工程造价=不包括进项税额的直接费、其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和主要材料价差之和。

## Slide 8: 三、营改增后的计价原则
设备费用计价规则和费用标准暂不做调整。
独立费用的计价规则和费用标准暂不做调整。

## Slide 9: 四、定额调整
建筑工程定额不做调整
以费率形式（%）表示的设备安装工程定额：其人工费费率不做调整，材料费费率乘以调整系数0.97，机械使用费费率乘以调整系数0.91，装置性材料费费率乘以调整系数0.86。
其计费基数不变，仍为含增值税的相应设备费。

## Slide 10: 四、定额调整
施工机械台班费定额
施工机械台班费定额一类费用中的折旧费乘以调整系数0.87，修理及替换设备费乘以调整系数0.91，安装拆卸费不做调整。

## Slide 11: 五、费用构成
间接费在现行费用构成内容的基础上，增加城市维护建设税、教育费附加以及地方教育费附加，并计入企业管理费。
税金是指按国家有关规定应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，不包含城市维护建设税、教育费附加以及地方教育费附加等。
其他与现行费用构成内容一致

## Slide 12: 六、基础单价
人工预算单价 —按现行标准执行，不做调整 。
材料预算价格 —材料原价应采用发布或市场调研的不含相应增值税进项税额的价格进行计算。
在过度阶段，可采用含税价格按如下方法调整：

## Slide 13: 六、基础单价
主要材料乘以调整系数0.86
主要材料：
指水泥、钢筋、柴油、汽油、炸药、木材，以及引水管道；安装工程中的电缆、轨道、钢板等未计价材料。

## Slide 14: 六、基础单价
次要材料：
广东省水利厅年度（2016年）颁布的材料以及其他次要材料，乘以调整系数0.97
购买的砂、石料、土料乘以调整系数0.98
商品混凝土乘以调整系数0.97

## Slide 15: 六、基础单价
材料采购及保管费费率调整为2.75%
材料运杂费标准暂不做调整
主要材料限价：调整为不含相应增值税进项税额的价格 （具体见调整实施意见表1）

## Slide 16: 六、基础单价
施工用电、水、风价格—均按不含增值税进项税额的价格计算。
《06编规》中列出的施工用电、用水、用风参考价格暂不做调整

## Slide 17: 六、基础单价
施工机械台班费
按调整后的施工机械台班费定额和不含增值税进项税额的基础价格进行计算。

## Slide 18: 六、基础单价
砂石料单价
外购砂石料应按不含增值税进项税额的价格计算。
自采砂石料单价应按设计提出的各项工序，按相应定额和不含增值税进项税额的基础价格进行计算。

## Slide 19: 六、基础单价
混凝土材料单价
按混凝土配合比中各项材料的数量和不含增值税进项税额的价格进行计算。
商品混凝土—应按不含增值税进项税额的价格计算
未计价材料—采用不含增值税进项税额的价格

## Slide 20: 七、单价费率标准
其他直接费费率—不做调整
现场经费费率—不做调整
间接费费率—调整后的间接费费率见下表2 ，综合费率增加约1.5%。
企业利润率不变，仍按7%计算
税金税率—按建筑业适用的增值税率11%计算

## Slide 21: 八、其他费率
设备运杂费、设备采购及保管费费率暂不做调整
细部结构综合指标暂不做调整

## Slide 22: 九、注意问题
执行时间：
①2016年7月13日印发之日起实施
②项目前期：可研投资估算、初设概算，已经批复的项目，不再做调整，未批复的项目，按营改增后调整。
③实施项目：已招标和开工建设的工程，已签订合同的合同约定，或按之前的计价规定不做调整。
施工企业应按财税部门规定进行缴税。

## Slide 23: 九、注意问题
信息公布价格为不含税价，则直接采用；
信息公布价格为含税价时，则按本调整实施意见 的规定扣税后计算。
主次材划分：如工程为单一的打桩工程，其外购预应力混凝土U型桩，可按主材考虑，主次材可根据项目特点考虑。
从工程自征料场开采的土料、砂（石）料等，按定额计算开采加工运输费

## Slide 24
谢谢！